## Slide 1: 시각 장애인을 위한 사물 인식 바디캠 Object recognition body cam for The visual imparement 지도교수 : 홍정표 교수님 참여학생 : 김영탁 손보성 최선준
개 요
과제개발 결과
과제수행 내용
성과활용 및 기대효과
  현재 사회는 기술의 발전으로 교통이 체계화 되면서 신호등, 차단 봉, 안내표지판 등 다양한 장애물들이 더욱 많아지고 시각장애인이 더 많은 위험에 노출됨
  시각 장애인들을 도와주는 기술이 많이 개발되어 왔지만 아직까지 실용적으로 시각 장애인에게 도움을 줄 수 있는 제품은 없음
  OPEN-CV의 객체인식(object recognition)기술을 이용하여 보행 중에 출현하는 사물을 실시간 인식하여 시각장애인에게 전달 할 수 있는 제품을 구현함
- 개발환경 -
H/W : Jetson Nano (4.5 Version)
usb 카메라 (naVee, NV76-HD210S)
usb 스피커 (IK-TS-10, 5W)
S/W : python (3.8)
Jupyter Notebook (6.4.8)
open-cv (4.6.0)
- 흐름도 -
JETSON
NANO
OPEN-CV
모듈 실행
카메라 실행
시작
대기
인식 객체 중
확률이 제일 높은가?
MP3 파일을 통해
객체이름 음성출력
텍스트 MP3
파일로 변환
객체 인식
(바운딩박스)
물체 텍스트
표시
(바운딩박스)
화면 캡쳐
객체 탐색
NO
YES
- 시스템 구성도 -
CAM
Jetson Nano
speaker
opencv 사물인식
TTS(text to speech) 전환
실시간 사물인식
바운딩 박스 프레임 확보
인식된 객체의 test 음성을
mp3로 저장
- 세부기능 -
실시간 사물인식 바운딩 박스 프레임 확보
인식된 객체의 라벨을 텍스트로 정의
저장된텍스트를 음성파일( mp3)로 변환하여 오디오 장치로 출력
개발 하드웨어 장비
캠이 정상적으로 연결되었을 경우 IF문을 통해 객체를 인식하고 물체를 검출하여 물체의 가장자리에 바운딩 박스가 생성되고 tts되어 음성으로 출력함
Speaker
Jetson Nano
CAM
open CV와 바운딩 박스 >> draw_bbox
구글의 텍스트 음성 변환 >> gtts
음성을 출력 >> playsound, time
모듈 및 라이브러리 호출
언어는 영어로 설정
음성을 mp3 데이터로 변환하여 디렉토리에 저장
향후 시각 장애인을 위한 대중교통이나 네비게이션 기능을 추가로 도입하여 시각장애인의 일상의 불편함을 최소화 할 수 있음
촉각을 이용해서만 물체를 구분 할 수 있는 시각장애인의 입장에서, 만질 물체가 칼이나 가위 등 위험한 물건인지 미리 알려주어 사고를 예방 할 수 있음
기존의 시각장애인 보조도구(백색 지팡이, 안내견 등)는 손을 사용해야 하였지만 이 작품은 Hands-Free(핸즈-프리) 기능을 제공하여 시각장애인의 활동을 더욱 자유롭게 만들 수 있음